## Slide 1
小结与复习
第十二章 简单机械

## Slide 2
一、简单机械
1．杠杆的五要素
①支点O、动力F1 、阻力F2 、动力臂 l1 、阻力臂 l2
② 图示杠杆的力臂
杠 杆
例：画出图中力F对
支点O的力臂l 。
F
O
l
知识梳理

## Slide 3
例 一块截面积为矩形ABCD的均匀金属块重
2 000 N，它的长宽之比为4:3，将它置于水平地
面上如图所示，若在A点用力F抬起金属块的一
端，则力F至少为 N。
A
B
D
C
G
l2
F
l1
800

## Slide 4
2．探究杠杆的平衡条件
① 调节杠杆在水平位置平衡 ；
② 获取实验数据；
③ 归纳结论。
实验次数 | 阻力F2/ N | 阻力臂l2/ m | 阻力×阻力臂F2l2/N·m | 动力F1/N | 动力臂l1/m | 动力×动力臂F1l1/N·m
1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.15
2 |  |  |  | 1.5 | 0.10 | 0.15
3 |  |  |  | 3 | 0. 05 | 0.15
4 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3
5 |  |  |  | 2 | 0.15 | 0.3
6 |  |  |  | 3 | 0.1 | 0.3

## Slide 5
3．杠杆的平衡条件
① 动力×动力臂=阻力× 阻力臂 F1×l1=F2×l2
② 两个力与它们的力臂成反比。
例：右图所示杠杆平衡吗？
作如下变化，杠杆能平衡吗？
若左侧加一个相同钩码；
若右侧减一个钩码；
支点右移一格；
左侧钩码组左移一格。

## Slide 6
4．杠杆分类
① 省力杠杆：动力臂大于阻力臂。省力，但费距离。
② 费力杠杆：动力臂小于阻力臂。省距离，但费力。
③ 等臂杠杆：动力臂等于阻力臂。不省力也不费力。
例：钓鱼杆、使用筷子、用大扫帚扫地
例：开瓶起子、羊角锤起钉子、剪铁皮的剪子
例：天平

## Slide 7
2．动滑轮
动滑轮的杠杆示意图；
动滑轮实质是动力臂是阻力臂
2倍的杠杆。
1．定滑轮
定滑轮杠杆示意图；
定滑轮实质是等臂杠杆，
滑 轮
F1
F2
l2
l1
O
F1
F2
l2
l1
O

## Slide 8
3．滑轮组
拉力大小与重力大小的关系：
动滑轮和重物由几段绳子承重，拉力就是总重的几分之一。
拉力与重物移动距离的关系：
绳子自由端移动的距离是重物移动距离的n倍。
s = nh

## Slide 9
例1 小明站在地面上准备用一个滑轮组提升重物，请在图中画出绕线的方法。

## Slide 10
解析：
n 应为整数 n = 4
应用两“动”两“定”滑轮组，绳子固定端在定滑轮下，最多能提起
例 一根绳子最多能承受300 N的拉力，要提起1 000 N的重物，应用什么样的滑轮组？(动滑轮重力不计要求向下拉且滑轮个数最少)用这个滑轮组最多能提起多重的物体？
F

## Slide 11
二、机械效率
1．机械效率的概念
①有用功跟总功的比值。
②公式：
③用百分数表示，总小于1。

## Slide 12
2．测滑轮组的机械效率：
实验原理
滑轮组的机械效率与滑轮轴摩擦、动滑轮重、物重有关。
动滑轮重一定,物重越大，机械效率越高。
物重一定，动滑轮越重，机械效率越低。
直接测量量为G、F、h、s ，
用公式计算中间量W有= Fs ， W总= Gh 。
计算机械效率

## Slide 13
F拉
F
F
例

## Slide 14
1．农村用来舂米的工具是一个杠杆，下图是它的结构示意图。O为固定转轴，在A端连接着石球，脚踏B端可以使石球升高，抬起脚，石球会落下击打稻谷。
若石球重50 N，要将石球
抬起，脚至少用多大竖直
向下的力？(摩擦和杠杆
自重均忽略不计)
随堂训练

## Slide 15
2．杠杆由图中位置到水平位置的过程中，力F如何变化？
力F始终与杠杆垂直
力F的方向始终水平
力F的方向始终竖直

## Slide 16
3．质量是6 kg的物体A放在水平桌面上，利用下图装置使物体以0.2 m/s的速度做匀速直线运动，弹簧测力计始终保持水平，其示数为2 N，不计绳子的伸长和滑轮组内部的摩擦，则（g取10 N/kg）
（1）作用在绳端的拉力F为＿＿＿N；
（2）水平桌面对物体A的摩擦力是＿＿＿N；
（3）在10 s内拉力作用点移动＿＿＿m。
A
F
2
6
6

## Slide 17
4．如图所示的滑轮组将重G＝12 N的物体匀速提升20 cm。所用的拉力F＝5 N，所做的有用功为
J，机械效率为 ，当改为提升18 N的重物时，该滑轮组的机械效率为 。（忽略滑轮重和绳与轴的摩擦）
2.4
80%
85.7%
F
G