## Slide 1
2.7 制作与测试我们的小船
第2单元 船的研究

## Slide 2
科学知识目标
工程设计一般要经历“问题—设计—制作—测试—完善”等过程。
科学探究目标
（1）能按照设计方案制作小船。
（2）能根据测试过程中发现的问题不断调整和优化小船。
（3）能从多个角度评价小船的制作过程。
科学态度目标
（1）在设计小船的活动中建立质量、成本等意识。
（2）愿意与同伴合作探究，体验动手制作的成功和乐趣，培养综合运用所学知识与技能解决问题的习惯。
科学、技术、社会与环境目标
感受技术与工程在人类文明史上与科学具有同等价值和地位，为人类发展做出了巨大贡献。
教学目标

## Slide 3
制作步骤（原则）
制作小船
①先分工，再制作。
②先分装，再组装。
③按照设计图纸制作。

## Slide 4
注意事项
制作小船
①应按照设计图纸进行制作。每组可以安排一名材料员和一名监管员，监督选材，确保严格按照设计方案取材。
②如果在制作过程中发现新的问题，需要改进设计，可以及时在设计图和经费预算上做出调整。
如果制作过程中有材料报废，产生的费用该怎么处理？

## Slide 5
评价标准
制作小船
船的设计、制作和测试评价量表 |  |  |  | 
项目 | 一级（1分） | 二级（2分） | 三级（3分） | 自评
按设计图制作 | 不按照设计图制作 | 部分按照设计图制作，随便调整 | 按照设计图制作，发现问题，稍做调整 | 
载重量 | 达到200克 | 达到250克 | 达到300克 | 
稳定性 | 不太稳定 | 比较稳定 | 很稳定，不会侧翻 | 
航行方向 | 无法控制 | 有点偏向 | 能控制方向 | 
成本控制 | 超出成本 | 控制在成本左右 | 控制在成本以内 | 
分工合作 | 没分工，自己做 | 有分工，有合作 | 分工明确，相互合作较好 | 
小组汇报展示 | 没有相互帮忙 | 能把小组的情况汇报出来 | 相互帮助，一起汇报交流 | 
行驶距离 | 5米以内 | 5～10米 | 10米以上 | 

## Slide 6
制作小船
制作小船
制作材料：泡沫板、泡沫胶、剪刀、铝箔、金属管、针管、塑料管、蜡烛、打火枪等。
制作步骤：
①将泡沫板按照设计图裁剪成尖形船首和船尾。
②用铝箔包裹泡沫板，使小船的防水性更好。
③用蜡烛、金属管等组装成一个喷气动力装置。
④用泡沫胶将动力装置固定在泡沫板上。

## Slide 7
测试标准
测试小船
测试标准（至少达到以下3项）：
①载重量达到200克。
②有自己的动力系统。
③能运载货物行驶XX米（或从指定的起点到达指定的终点）。

## Slide 8
实地测试
测试小船
“________”号测试记录单 ______班______组 |  |  |  |  | 
测试次序 | 载重量/克 | 行驶距离/米 | 是否抵达目的地 | 存在的问题 | 我们的改进
测试1 |  |  |  |  | 
测试2 |  |  |  |  | 
测试3 |  |  |  |  | 

## Slide 9
小组讨论：针对测试中发现的问题，我们的船还可以怎样改进？
评估与改进

## Slide 10
评估
评估与改进
船的设计、制作和测试评价量表 |  |  |  | 
项目 | 一级（1分） | 二级（2分） | 三级（3分） | 自评
按设计图制作 | 不按照设计图制作 | 部分按照设计图制作，随便调整 | 按照设计图制作，发现问题，稍做调整 | 
载重量 | 达到200克 | 达到250克 | 达到300克 | 
稳定性 | 不太稳定 | 比较稳定 | 很稳定，不会侧翻 | 
航行方向 | 无法控制 | 有点偏向 | 能控制方向 | 
成本控制 | 超出成本 | 控制在成本左右 | 控制在成本以内 | 
分工合作 | 没分工，自己做 | 有分工，有合作 | 分工明确，相互合作较好 | 
小组汇报展示 | 没有相互帮忙 | 能把小组的情况汇报出来 | 相互帮助，一起汇报交流 | 
行驶距离 | 5米以内 | 5～10米 | 10米以上 | 

## Slide 11
写一份说明书
评估与改进
电动风力小船说明书
制作材料：泡沫板、泡沫胶、铝箔、电池、导线、开关、小电动机、小风扇、剪刀等。
使用方法：打开开关，小船就可以载着货物行驶。
注意事项：
①保护好电池和小电动机，不可以使它们进水。
②控制好重量及平衡。
③下水后再打开开关。
④结束后要及时关闭开关。
小船优点：造价较低；行驶距离达到了测试要求。
出现的问题：
①载重量未达到200克。②不太稳定。③没分工，自己做。
改进措施：
①增加小船的体积。②增加小船的底面积。③加强分工，相互合作。

## Slide 12
他们是怎么做到用纸船载人的？
拓展
我们也来造一艘这样的船吧！

## Slide 13
（1）填空题。
①在实施制作小船的方案时，要根据________来制作。
②某4人科学小组在制作小船时，2人负责制作船身，2人负责制作动力系统，这体现了他们小组的________________精神。
（2）判断下列说法是否正确，对的画“√”，错的画“×”。
①我们制作的小船可以没有动力系统。 （ ）
②如果本组的小船没能通过测试，就应该放弃小船，改用别组的设计方案进行制作。 （ ）
③制作小船时，报废的材料也应该计入成本。 （ ）
④一种小船可以使用不同的动力系统。 （ ）
⑤用纸做的船不能载人。 （ ）
基础达标

## Slide 14
（3）将正确答案的序号填在括号里。
①关于制作小船，下列做法不合理的是（ ）。
A.按照设计图进行制作
B.先组装，后分装
C.先分工，后制作
②载重量测试标准是200克，而小船在装载120克货物时就会沉没，这是因为（ ）。
A.制作小船时，没有装上动力系统
B.设计小船时，船身设计得太小
C.测试小船时，船舵没有安装在正确的位置
③某小组利用气球的反冲力作为动力系统制作小船，在测试时发现行驶距离太短，则下列改进措施无效的是（ ）。
A.换更大的气球
B.改用更轻的材料做船身
C.增加船的载重量
④关于测试小船，下列说法错误的是（ ）。
A.在测试前，要明确测试要求
B.要多测试几次，找到缺点和不足，并改进
C.小船不走直线的原因一定是动力不足
基础达标

## Slide 15
⑤某小组要制作一艘能载人的纸船参加学校的科技节，需要解决的核心问题是（ ）。
A.有足够的载重量
B.动力系统能提供足够大的动力
C.船身一定要美观
（4）小明想要造一艘能载人的大纸船参加学校的科技节，可是纸船下水后船身会变湿、变软，甚至破漏。你有什么办法可以解决这个问题？
基础达标

## Slide 16
（1）给下列制作小船的几项工作排序，把序号填在括号内。
（ ）从提供的材料中选取需要的材料。
（ ）商讨小组成员的具体工作和要求。
（ ）认真读设计图，了解需要的材料和用量。
（ ）分头开展工作，需要时与相关成员交流沟通。
（ ）对照设计图组装各部分，完成整体制作。
（2）阅读教材第37页“科学阅读”资料，回答下列问题。
①船的龙骨结构是我国古代的一项重大发明。龙骨结构有什么作用？
② “奋斗者”号是我国首台完全自主研发的全海深载人潜水器。2020年11月10日，“奋斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟成功坐底，坐底深度为（ ）米。A.7000 B.10000 C.10909
③我国的船舶制造业主要集中在哪三个区域？
④我国已经自主建造了两艘航空母舰。查阅资料，把它们的名字写在下面。
综合探究